## Slide 1: 数字逻辑与数字系统
杨博文

## Slide 2: 1.3常用编码
二-十进制编码(binary coded decimal, BCD)：
为了用二进制代码表示十进制数的0~9这十个状态，二进制代码至少应该有4位
几种常用的十进制代码
十进制数 | 8421码 | 余3码 | 2421码 | 5211码 | 余3循环码
0 | 0000 | 0011 | 0000 | 0000 | 0010
1 | 0001 | 0100 | 0001 | 0001 | 0110
2 | 0010 | 0101 | 0010 | 0100 | 0111
3 | 0011 | 0110 | 0011 | 0101 | 0101
4 | 0100 | 0111 | 0100 | 0111 | 0100
5 | 0101 | 1000 | 1011 | 1000 | 1100
6 | 0110 | 1001 | 1100 | 1001 | 1101
7 | 0111 | 1010 | 1101 | 1100 | 1111
8 | 1000 | 1011 | 1110 | 1101 | 1110
9 | 1001 | 1100 | 1111 | 1111 | 1010

## Slide 3
1.4.2 三种基本逻辑运算
与逻辑（AND）
只有决定事物结果的全部条件同时具备时，结果才发生C. 这种因果关系
称为逻辑与，或称逻辑相乘
真值表
该逻辑运算输入是什么？输出是什么？
列出在所有可能的输入情况下，一个逻辑运算（或逻辑表达式）会输出什么结果。
整体依赖于所有的部分（条件）

## Slide 4
1.4.2三种基本逻辑运算
或逻辑（OR）
在决定事物结果的诸条件中只要有任何一个满足，结果就会发生。这种
因果关系称为逻辑或，也称逻辑相加。
部分决定整体

## Slide 5
1.4.2三种基本逻辑运算
非逻辑（NOT）
原变量
反变量
只要条件具备了，结果便不会发生。而条件不具备时，结果一定发生。 这
种因果关系称为逻辑非，也称逻辑求反。
真值表
非反映的是事物的对立面

## Slide 6: 复合逻辑运算
复合逻辑运算由与或非三种基本逻辑运算组合而成。
与非：输入变量都为1时结果为0
或非：输入变量都为0时结果为1

## Slide 7: 1.4.3 复合逻辑运算
与或非
逻辑运算符的优先顺序：与 或 非
AB同时为1或者CD同时为1，Y为0
真值表

## Slide 8: 1.4.3 复合逻辑运算
异或
=
AB不同为1，相同为0
同或
=
AB相同为1，不同为0
异或和同或是什么关系？
异或：等同于相加取模 2

## Slide 9: 1.4.4 逻辑代数的基本公式和常用公式
基本公式
  01律
  重叠律
A·A=
A+A=
A·0=
A+1=
A·1=
A+0=
A·A=
A+A=
交换律
A·B=
A+B=
结合律
(A·B)·C =
(A+B)+C=
互补律

## Slide 10: 1.4.4 逻辑代数的基本公式和常用公式
基本公式
  分配律
  摩根定理
  双重否定律
A·(B+C)=
A+BC=
+C
从一个视角看到的聚合关系，从其对立的视角看则是一种分散关系。

## Slide 11: 1.4.4 逻辑代数的基本公式和常用公式
逻辑等式的证明
  真值表法

## Slide 12: 1.4.4 逻辑代数的基本公式和常用公式
逻辑等式的证明
公式法:

## Slide 13: 1.4.4 逻辑代数的基本公式和常用公式
常用公式

## Slide 14: 1.4.5 逻辑函数的表示方法
表达式
  将输入/输出之间的逻辑关系用与/或/非的运算式表示就得到逻辑式。

## Slide 15: 1.4.5 逻辑函数的表示方法
真值表
A B C Z
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
输入变量 A B C···· | 输出 Z1 Z2 ····
遍历所有可能的输入变量的取值组合 | 输出对应的取值
表达式==>真值表
真值表==>表达式

## Slide 16
逻辑图：将表达式中的各变量之间的逻辑关系用图形符号表示出来。与逻辑电路的实现相对应。
逻辑图—>表达式
表达式—>逻辑图
Z=AB+BC+AC

## Slide 17: 最小项与真值表
最小项 | 取值 | 对应 | 编号
 | A B C | 十进制数 | 
 | 0 0 0 | 0 | m0
 | 0 0 1 | 1 | m1
 | 0 1 0 | 2 | m2
 | 0 1 1 | 3 | m3
 | 1 0 0 | 4 | m4
A | 1 0 1 | 5 | m5
A | 1 1 0 | 6 | m6
A | 1 1 1 | 7 | m7
最小项 | 取值 | 对应 | 编号
 | A B C | 十进制数 | 
 | 0 0 0 | 0 | m0
 | 0 0 1 | 1 | m1
 | 0 1 0 | 2 | m2
 | 0 1 1 | 3 | m3
 | 1 0 0 | 4 | m4
 | 1 0 1 | 5 | m5
 | 1 1 0 | 6 | m6
 | 1 1 1 | 7 | m7
每一个最小项 mi对应真值表中的 唯一一行。
最小项 = 真值表的 某一行输入条件的代数表达。

## Slide 18: 三变量、四变量卡诺图
3变量有（ ）个相邻项
n变量有（ ）个相邻项
3
n
卡诺图则是把真值表重新 排布成一个几何空间
使得逻辑相邻的最小项尽可能几何相邻。
这种排布方式其实就是 格雷码 (Gray code) 的二维展开

## Slide 19
约束项
  在逻辑函数中，对输入变量的某些取值不会出现或者不允许出现，在这些取值下为1的最小项称为约束项
具有无关项的逻辑函数及其化简
例：交通灯A（红）、B（绿）、C（黄）
ABC 的不可能取值（不允许两种灯同时亮）
000、011、101、110、111
每个约束项对应的最小项取值恒等于0
可以将每个约束项写入函数式也可以不写入函数式，不影响函数值

## Slide 20: 加法器
1.一位二进制半加器（不考虑低位进位）
惯用符号
国标符号

## Slide 21: 加法器
一位全加器

## Slide 22
3. n位全加器
4位串行进位加法器

## Slide 23: 4.1.1普通编码器
特点：任何时刻只允许输入一个编码信号。
例：3位二进制普通编码器能编码几个状态？
输 入 |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  | 
I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | Y2 | Y1 | Y0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
+ +
8个状态
几个输入？几个输出？

## Slide 24: 4.1.2 优先编码器
特点：允许同时输入两个以上的编码信号，但只对其中优先权最高的一个进行编码。
例：8线-3线优先编码器
（设I7优先权最高…I0优先权最低）
输 入 |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  | 
I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | A2 | A1 | A0
X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1
X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 25
3. 二-十进制编码（BCD码）
用一组二进制代码表示十进制数
8421BCD码编码器

## Slide 26: 4.2 译码器
译码：将每个输入的二进制代码译成对应的输出物理变量状态。
1) 二进制译码器
例：将三位二进制可以译码成几种状态？
3线—8线译码器
输 入 |  |  | 输 出 |  |  |  |  |  |  | 
A2 | A1 | A0 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 27: 2） 二—十进制译码器
将输入BCD码的10个代码译成10个高、低电平的输出信号
几个输入，几个输出？
（4-10线译码器）
4.2 译码器

## Slide 28
2. BCD七段字符显示译码器

## Slide 29: 4.4 数据选择器
在数字信号的传输过程中，有时需要从一组输入数据中选出某一个 ， 这时就要用到一种称为数据选择器(Data Selector) 或多路开关 (MultiplexPr,MUX) 的逻辑电路。
“四选一”数据选择器
数据 |  |  | Y
- | 0 | 0 | 
- | 0 | 1 | 
- | 1 | 0 | 
- | 1 | 1 | 
数据 |  |  | Y
 | 0 | 0 | 
 | 0 | 1 | 
 | 1 | 0 | 
 | 1 | 1 | 
几个输入，几个输出？
Notes: 可以用分机号拨电话的例子

## Slide 30: 4.4 数据选择器
在数字信号的传输过程中，有时需要从一组输入数据中选出某一个 ， 这时就要用到一种称为数据选择器(Data Selector) 或多路开关 (MultiplexPr,MUX) 的逻辑电路。
“四选一”数据选择器
数据 |  |  | Y
- | 0 | 0 | 
- | 0 | 1 | 
- | 1 | 0 | 
- | 1 | 1 | 
数据 |  |  | Y
 | 0 | 0 | 
 | 0 | 1 | 
 | 1 | 0 | 
 | 1 | 1 | 
几个输入，几个输出？
Notes: 可以用分机号拨电话的例子

## Slide 31
3）增加冗余项（单个变量改变状态）
+1
+1
 | 00 | 01 | 11 | 10
0 |  | 1 | 1 | 
1 |  |  | 1 | 1
BC
A

## Slide 32
基本RS锁存器的功能表
正常状态下，Q与相反状态。
异常状态下：Q与状态。
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 33
RS触发器的功能表

## Slide 34
电平触发的D触发器特性表
CP | D |  | 
0 | ⅹ | 0 | 
0 | ⅹ | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
CP | D |  | 
0 | ⅹ | 0 | 
0 | ⅹ | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
0
0
1
1
0
1
D触发器具有什么功能？
寄存器：存入什么，输出什么。

## Slide 35
JK触发器的特性表
J | K |  | 
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
J | K |  | 
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
0
0
1
1
0
1
1
0
功能：
J=0 K=0
保持
=
=
J=0 K=1
=
置0
J=1 K=0
=
置1
J=1 K=1
=
翻转

## Slide 36
特征方程： =
电平触发的T触发器
T=1 =
T=0 =
翻转功能
保持功能
特性表

## Slide 37
状态转换真值表
状态转换图
特性方程
触发器状态
箭头表示转换方向，从次态转为现态
表示状态转换条件

## Slide 38
T触发器(受控翻转触发器)
逻辑符号
特性方程
特性表 状态转换真值表

## Slide 39
状态转换真值表（状态表）
反映输出、次态和输入、现态之间关系的表格
状态转换图（状态图）
反映状态转移规律及相应输入/输出取值关系的有向图
时序图
用波形图的形式来表示输入、输出和状态等的取值在各时刻的对应关系
5.1 时序逻辑电路的表示方法

## Slide 40: 5.2 时序电路的分类
根据电路时钟工作方式分类：
同步时序电路：各个触发器的时钟脉冲接在一起，电路中有一个统一的时钟脉冲，电路状态的改变是所有触发器同步进行的。
异步时序电路：电路中没有统一的时钟脉冲来控制电路状态的变化，电路中各个触发器的翻转有先有后，是异步进行的。

## Slide 41: 5.2 时序电路的分类
根据输出信号的特点
Mealy型：输出信号与输入X和状态Q有关。
输出反应快，输入会立即影响输出
Moore型：输出信号仅取决于状态Q
输出与时钟同步，只根据现在的状态决定输出，更稳定。

## Slide 42
同步256进制计数器
异步256进制计数器
串行进位：低位片的进位输出作为高位片的CLK，两片始终同时处于计数状态
并行进位：用同一个CLK，低位片的进位输出作为高位片的计数控制信号。

## Slide 43: 5.5.4 移位寄存器型计数器
环形计数器
如果按图所示的那样将移位寄存器首尾相接，即D0=Q3，那么在连续不断地输人时钟信号时寄存器里的数据将循环右移。
驱动方程D0 = Q3n
Di = Qi-1n

## Slide 44
时序图：
状态图：
特点：简单；计数长度=触发器个数n
缺点：
触发器利用率低；
不能自启动，无效状态2n-n
改进：修改反馈逻辑使能自启动。

## Slide 45: 5.5.4 移位寄存器型计数器
扭环形计数器
驱动方程
Di = Qi-1