## Slide 1: 传感器技术与网络
实验
2025

## Slide 2
红外遥控实验

## Slide 3
红外遥控接收探头
IRM（Infrared Receiver Module）
红外
VCC引脚：接+5v
VOUT引脚：电压值输出（模拟值）
GND引脚: 接地
无金属屏蔽罩：HS0038型

## Slide 4
红外遥控接收探头
IRM（Infrared Receiver Module）
一些有金属屏蔽罩，如BS1838B型；
实HS0038 和VS1838B 没什么区别，性能指标有些差异！

## Slide 5
红外遥控接收探头块图

## Slide 6
应用电路
微处理器软件解码

## Slide 7
NEC协议【以下按发送端电平逻辑描述】：
  8位地址位，8位命令位
  为了可靠性，地址位和命令位被传输两次
  脉冲位置调制
  载波频率38khz
  每一位的时间为1.125ms或2.25ms

## Slide 8
NEC协议【以下按发送端电平逻辑描述】
逻辑0和1的定义如下图：

## Slide 9
短按时的发射脉冲
引导码
引导码：表示一个新命令的开始
Notes: 9

## Slide 10
短按时的发射脉冲
MSB（最高位） LSB（最低位）
引导码
地址码：表示不同生产厂商。
传输2次，第2次为第一次的取反。
一个遥控器上各个按钮具有相同的地址码。
地址码
0x59
Notes: 10

## Slide 11
短按时的发射脉冲
MSB（最高位） LSB（最低位）
引导码
指令码：遥控器上按钮的编码。
传输2次，第2次为第一次的取反。
各个按键具有不同的指令码
地址码
指令码
0x59
0x16
Notes: 11

## Slide 12
长按时的发射脉冲：
9ms高电平 2.25ms低电平 560μs高电平
重复脉冲
正常脉冲
Notes: 12

## Slide 13
如何从红外探头输出来分割出 逻辑“0”、逻辑“1”、引寻脉冲、重复脉冲？
跟踪高低电平持续时间。
如何测量高电平或低电平的持续时间？
利用定时器对接收到的波形的高电平段和低电平段进行测量
引导码
地址码
指令码
0x59
0x16

## Slide 14
Arduino 上定时器的使用
可以在网上找到实验所用Arduino UNO 板的单片机的更详细说明资料

## Slide 15
测量低电平持续时间
测量高电平持续时间

## Slide 16: 遥控器的编码
0xff00
0xfe01
0xf609
0xfb04
0xf906
如何知道各个按键的编码？
Notes: 16

## Slide 17: 红外遥控实验
00000000
11111111
00 1 1 0000
1 1 00 1 1 1 1
00000000
11111111
0 1 10 1 000
100 10 1 1 1
按键“0”
按键“1”
0xE916
0xF30C
Pdf中的参考代码是按照接收端 的电平逻辑！！！

## Slide 18: 红外遥控实验
接收地址码部分代码修改为左侧形式
…
接收指令的代码不变
修改地址码接收函数

## Slide 19: 红外遥控实验
用红外接收探头接收来自遥控器（参考实验书第9课）的信号，并且按如下要求显示
1：短按数字0-9时在LCD1602上显示数字（不带闪烁效果）
2：长按数字0-9时在LCD1602上显示数字（带闪烁效果），并蜂鸣器报警1秒钟。
-参考blink 和 noblink函数的使用
参考新发给大家的pdf文档中第十节 红外遥控要求从底层的计时器开始写，不能用实验书给出的红外通信库。
  其他库可以使用现成的。
Notes: 19